## Slide 1: 日本の宇宙開発
guicheng

## Slide 2: 自己紹介
HN: guicheng
専攻: 分析化学 (水溶液中の超微量金属の定量)
趣味: 天文 (低軌道から太陽系外縁くらいまで)
本職: プログラマ (AutoCAD のカスタマイズ)

## Slide 3: 小惑星探査機「はやぶさ」 概略
本体寸法：1.5m × 1.5m × 1.2m
  最大寸法：5.7m(太陽電池パドル展開時)
質量：510kg(燃料含む)
エンジン
  メイン: キセノンによるイオンエンジン
  姿勢制御用: 2液型化学スラスタ
その他: リチウムイオン電池、リアクションホイール、 探査ロボット｢ミネルバ｣、など

## Slide 4: はやぶさの目的
小惑星「イトカワ」のサンプルを取りに行く
工学技術の実証
  イオンエンジン
  自律航行
  微少重力下でのサンプル取得
  大気圏突入用の耐熱材料

## Slide 5
2003年5月9日
  M-Vロケット5号機により打ち上げ
2004年5月19日
  地球スィングバイ成功
  イオンエンジンとスィングバイの組合せは世界初
2004年12月9日
  イオンエンジンの宇宙動作時間がのべ2万時間を突破

## Slide 6
2005年7月31日
  3基のリアクションホイール(RW)のうち、1基が故障
こんなこともあろうかと！
RW2基でも姿勢制御
できるようにしておきました！

## Slide 7
姿勢の乱れはX,Y,Zの3軸の回転に分解できる
RWはジャイロの回転を利用してそれぞれにカウンターを当てる

## Slide 8
2005年9月12日
  小惑星「イトカワ」に到着
  ゲートポジション(約20km)にて｢イトカワ｣に対して静止
2005年9月30日
  ゲートポジションからの全球マッピング完了
  ホームポジション(約7km)まで降下

## Slide 9
2005年10月2日
  2基目のRWに不具合発生、姿勢制御不能
あきらめるのはまだ早い！
RW1基+化学スラスタでも
姿勢制御できるようにしました！

## Slide 10
2005年11月1日
  ｢イトカワ｣の全球マッピング完了
2005年11月4日
  第一回降下リハーサル
2005年11月9日
  第二回降下リハーサル
2005年11月12日
  第三回降下リハーサル
  探査ロボット｢ミネルバ｣分離

## Slide 11
2005年11月20日
  6:10 タッチダウンに成功
    小惑星への軟着陸は世界初
  6:58 離陸
    月以外の天体からの再離陸は世界初
2005年11月26日
  7:04 二回目のタッチダウンに成功
  11:00 化学スラスタにトラブル発生

## Slide 12
2005年11月27日～12月3日
  化学スラスタ用燃料の漏洩により、探査機の温度低下、バッテリの過放電、電源系のリセット、姿勢の乱れなどが発生
あきらめるのはまだ早い！
イオンエンジンから生ガス吹けば、
とりあえず姿勢は制御できる！

## Slide 13: イオンエンジンの概要
Xe
マイクロ波
＋
－
磁場
加速
収束
拡散
中和器
イオン源

## Slide 14
2005年12月8日
  再度の燃料漏れ発生
  ｢はやぶさ｣の姿勢が大きく乱れ、地球との交信が途絶える
こんなこともあろうかと！
ほっとけば地球を向いて安定する ように設計しておきました！

## Slide 15
2006年1月23日
  はやぶさからのビーコンを受信
  「間違いではないかと、地上局のアンテナをわざと振って、確かに「はやぶさ」がいるべき方向からの電波だと、いわば自らのほおをつねって確認した」(スーパーバイザー 西山和孝)

## Slide 16
2006年1月23日
  通信できるようにはなったが、スピンがひどくてコマンドが通りにくい
  ビットレートも低すぎる
あきらめるのはまだ早い！
スピンを予測してコマンド通せ！
｢はやぶさ｣の自律判断機能を使え！
1bit 通信だ！！

## Slide 17
2006年1月26日
  ｢はやぶさ｣の状況が少しずつ明らかになる
    いったん、電源が完全に落ちた模様
    リチウムイオン電池は完全に放電しきった状態
      さらに、11セル中4セルが使用不能
    化学スラスタ用燃料の他、酸化剤も完全に喪失
    それでも、イオンエンジン用のキセノンガスだけは十分に残っているようだ

## Slide 18
2006年5月上旬
  サンプルカプセルの蓋が閉じていないことが判明
  蓋を閉じるには電力が必要だが、バッテリは放電しきっている
  過放電状態から充電すると、爆発の危険がある
もはやこれまでか……
バイパス回路がバッテリを
生かしておいてくれました！

## Slide 19
2006年7月～9月
  2ヶ月かけて充電
    バイパス回路を利用して、少しずつ充電していった。
2007年1月17日～18日
  サンプルカプセルの蓋閉め作業成功
    電力収支と位置の関係で、ここまで遅らせた
電池の充電と蓋閉め運用の詳細は下記URLを参照。 http://www.isas.jaxa.jp/j/mailmaga/backnumber/2007/back163.shtml http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2007/0130.shtml

## Slide 20
2007年4月
  姿勢制御用化学エンジンは全損状態
  姿勢制御のためには、RW、イオンエンジンの他にもう一つ｢何か｣が必要
あきらめるのはまだ早い！
太陽光圧を姿勢制御に使え！ ソーラーセイルだ！

## Slide 21: ソーラーセイルって何？
光
力
鏡
太陽の光を帆に受けて加速する
太陽光圧による姿勢制御は「マリナー10号」が世界初(1970年代)
本物の太陽光圧推進は日本の「イカロス」が世界初(2010年打ち上げ予定)
なお、イカロスには「はやぶさ」の運用データが生かされている

## Slide 22
2007年4月
  ｢イトカワ｣の軌道を離脱、地球帰還の旅に着く
  到着予定は2010年6月
  イオンエンジン4基のうち2基が生きていれば地球に帰ってこれる計算

## Slide 23
2009年11月9日
  イオンエンジン4基中3基が単独運転不能
  まともに動くのは1基だけ
こんなこともあろうかと！
ニコイチ運用できるように
電源回路を組んでおきました！

## Slide 24: イオンエンジンの状態
A
B
C
D
A：打ち上げ直後から動作不安定、運用休止中
B：中和器が劣化、2007年4月から運用休止中
C：稼働はするが中和器が劣化、何とか動く
D：中和器の劣化により自動停止 (2009/11/4)

## Slide 25: イオンエンジンのニコイチ運用
電源 A
イオン源 A
中和器 A
電源 B
イオン源 B
中和器 B
スラスタA
スラスタB
電子噴射
イオンビーム
ダイオード

## Slide 26: 「はやぶさ」の近況とこれから
2010年1月13日
  地球引力圏到達が確定
2010年3月
  軌道変更完了
2010年6月
  サンプルカプセル分離
    オーストラリア ウーメラ砂漠にて回収
  本体も地球大気圏突入
    小惑星衝突予測システムの調整に使われる

## Slide 27: 参考文献
探査機はやぶさにおける、日本技術者の変態力 <http://www.nicovideo.jp/watch/sm8858782>
はやぶさまとめニュース <http://d.hatena.ne.jp/hayabusafan/>
人生ご縁となりゆきで <http://notserious.jugem.cc/>
さてらいこ.jp <http://teardrop.weblogs.jp/satelliko/>
はやぶさ物語「祈り」 <http://spaceinfo.jaxa.jp/inori/index.html>